АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Цимлянского городского поселения

Цимлянского района Ростовской области

Том I

Положения о территориальном планировании

19/09-ПЗ/1

Ростов-на-Дону

2009 год

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Муниципальный контракт от 11.02.2009  № 13-А

на разработку генеральных планов поселений

Цимлянского района РО

Генеральный план Цимлянского городского поселения

Цимлянского района Ростовской области

Том I

Положения о территориальном планировании

19/09-ПЗ/1

Директор	учреждения					Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта					А.И. Гудень

Ростов-на-Дону

2009 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Пояснительная записка

Том I. Положение о территориальном планировании.

Том II. Проектная организация территории. Обоснование предложении по территориальному планированию.

Том III. Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС (направляется в установленном порядке).

Б. Графические материалы.

- Ситуационный план расположения городского поселения на территории муниципального района М 1: 100 000, ГП-1

- План современного использования территории (опорный план)

М 1: 5000, ГП-2

- Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории с размещением объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения М 1:5000, ГП-3

- Генеральный план развития городского поселения и градостроительной реорганизации производственных территорий (основной чертеж),        М 1: 5 000, ГП-4

- Схема градостроительного развития системы общественных центров городского поселения и размещения учреждений и предприятий обслуживания М 1: 5 000, ГП-5

- Схема планируемых границ функциональных зон  М 1: 5 000, ГП-6

- Схема транспортной инфраструктуры и  ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма, М 1: 5 000, ГП-7

- Схема электроснабжения,  теплоснабжения, газоснабжения, связи

М 1: 5 000; ГП-8

9.Схема водоснабжения и канализации  М 1: 5 000, ГП-9

10. Схема инженерной подготовки и благоустройства территории

М 1:5000, ГП-10

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

А. Пояснительная записка	3

Б. Графические материалы.	3

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЮ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	8

2.1. Экономическое развитие	8

2.2. Население, жилой фонд и культурно-бытовое обслуживание	9

2.2.1. Население	9

2.2.2. Жилой фонд	9

2.2.3. Культурно-бытовое обслуживание	10

2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование	11

2.4. Рекреация и ландшафтная организация территории	13

2.5. Инженерно-транспортная инфраструктура	14

2.5.1. Инженерная инфраструктура	14

2.5.2. Внешний транспорт	21

2.5.10. Транспорт населенных пунктов	22

2.6. Охрана окружающей среды, мероприятия по защите окружающей среды	23

2.6. Основные положения (требования и рекомендации) ИТМ ГО ЧС	23

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	25

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Цимлянского городского поселения разработан Государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования» (ГАУ РО «Институт градостроительства»). В основу разработки генерального плана Цимлянского городского поселения положены следующие материалы:

Задание на разработку градостроительной документации, согласованное Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области и утвержденное Главой Администрации Цимлянского городского поселения. Муниципальный контракт от 11.02.08 №13-А.

Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2004 г.

Схема территориального планирования Восточного внутриобластного района Ростовской области (Волгодонская агломерация), разработанная « Гипрогор», г. Москва, 2008 г.

Справки местной администрации и районных организаций.

Материалы по отводу земельных участков.

Материалы обследования.

Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 2007 г.

Градостроительная документация соответствует требованиям:

- - Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 29.12.2004 г., №190-ФЗ;

- - Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. №150 (в части, не противоречащей ГК РФ);

- - СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2007 г.)

- - Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, 2007 г.

Градостроительная документация разработана на основе картографического материала М 1:100 000, 1:25 000 и 1:5 000, выполненной ООО «ДонГеоИнформатика» в 2008 году и представленного Заказчиком в электронном виде и на бумажных носителях, с грифом ДСП.

Генеральный план  разработан авторским коллективом:

| Главный архитектор проекта Ведущий архитектор Архитектор Архитектор | А.И. Гудень В.А. Князькова А.В. Ванеева М.В. Митина |
| --- | --- |
| Консультант по экономике Экономист | М.М. Кантер Т.А. Сибилева |
| Начальник отдела транспортной и инженерной инфраструктуры Главный инженер проекта Инженер Инженер Инженер 1-й категории Эколог | Н.Б. Смирнов Н.Ю.Зинченко Ю.А. Пивень Т.В. Рязанцева Ю.А. Серба С.А. Чурилов |

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области и Градостроительным кодексом РФ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план Цимлянского городского поселения определяет основные направления территориального развития и границы функциональных зон, принципиальные решения по жилищному строительству и объему планируемого капитального строительства, размещение объектов общегородского значения по этапам строительства (первая очередь – 5 лет; расчетный срок – 20 лет) и на перспективу, за пределами расчетного срока.

В проекте даны решения по транспортному обслуживанию, инженерному обеспечению, благоустройству и инженерной подготовке территории, по оздоровлению окружающей среды, разработаны градоэкологические мероприятия.

Решения генерального плана направлены в первую очередь на создание высокого уровня комфортности на территории Цимлянского городского поселения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЮ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Город Цимлянск, административный центр Цимлянского района, расположен на берегу Цимлянского водохранилища и входит в состав Волгодонского планировочного района Восточного внутриобластного района Ростовской области (Волгодонской системы расселения).

Цимлянск является крупным автодорожным узлом Волгодонской системы расселения. На территориях, прилегающих к городу, проходят автодороги регионального значения. С запада город ограничен железной дорогой Куберле-Волгодонск-Морозовск и автодорогой Морозовск–Цимлянск–Волгодонск–Зимовники, с севера  автодорогой Шахты-Усть-Донецк-Константиновск-Цимлянск-Волгодонск, а также расположенным в пределах городской черты аэродромом.

Цимлянское городское поселение имеет устойчивые межселенные связи с прилегающими сельскими поселениями Красноярское и  Саркеловское. Административный центр Красноярского с.п., ст. Красноярская, не имеет развитой социально-культурной инфраструктуры, и возможностей ее развития, кроме того, в планировочном отношении, является частью города Цимлянск. В связи с этим уже в схеме территориального планирования Восточного внутриобластного района Ростовской области  обозначены тенденции к объединению этих двух поселений.

Настоящий генеральный план является основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения и определяет зоны инвестиционного развития. Являясь в сфере градостроительной деятельности правовым актом территориального планирования, генеральный план юридически обосновывает дальнейшую разработку градостроительной документации, а именно, правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков.

2.1. Экономическое развитие

- Дальнейшее развитие экономики Цимлянского городского поселения как многофункционального городского поселения Восточного внутриобластного района Ростовской области.

Цимлянск благоприятен для градостроительного освоения и для создания рекреационных зон.

- Развитие рекреационной сферы и туристско-рекреационного потенциала города, благоустройство территории и формирование развитой сети туристско-рекреационного обслуживания.

- Необходимым условием развития рекреационных функций городского поселения является решение проблем экологического состояния территории, в частности увеличения объема ТБО.

- В связи с увеличение населения городского поселения необходимо формирование устойчивой базы дошкольных, общеобразовательных и специализированных учреждений.

- Рост доли нематериальной сферы обслуживания населения, включающей в себя отрасли инженерно-технической и социальной инфраструктур, а именно: обслуживание и ремонт существующего и строительство нового жилого фонда, бытовое обслуживание населения, развитие сети физкультурно-оздоровительных учреждений и объектов спортивного назначения.

Наиболее перспективным направлением сельхозпроизводства будет выращивание плодово-ягодных культур и виноградарство. Поселение исторически имеет опыт и потенциал для данного вида деятельности.

2.2. Население, жилой фонд и культурно-бытовое обслуживание

2.2.1. Население

Население Цимлянского городского поселения на 01.01.2008 г. составляет  14,837 тыс. человек.

- Численность населения на первую очередь – 15 264 чел;

на расчетный срок – 16 764 чел.

2.2.2. Жилой фонд

- Существующий жилой фонд – 343,4 тыс. м2

- Норма жилой обеспеченности на расчетный срок – 30м2/чел.

Расчет жилого фонда к расчетному сроку:

16 764 чел × 30 м2/чел = 502 920 м2

- Убыль существующего жилья в течение расчетного срока составит 5,36 тыс.м2;

- Новый объем строительства составит – 179,3 тыс. м2.

- Предоставить на расчетный срок резерв для жителей станицы Красноярской.

Размещение нового жилищного строительства на новых территориях.  Предполагаются различные виды нового жилищного строительства: застройка индивидуальными жилыми домами (50%), среднеэтажными жилыми домами (12%) и малоэтажными жилыми дома (38%). Для размещения нового объема жилого строительства потребуется 90,3 га. На первую очередь новое жилищное строительство размещается в северной части города по направлению к аэропорту. На расчетный срок предполагается строительство нового жилого района в западной части г. Цимлянска.

Перспективная занятость населения

по основным отраслям хозяйства.

| № | Отрасли хозяйства | Существующее положение | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число работающих тыс. чел. | %% соотношение | Число работающих тыс. чел. | %% соотношения |
| 1 | Промышленность | 1,4 | 26,2 | 1,4 | 25,9 |
| 2 | Сельское хозяйство | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 |
| 3 | Строительство | 0,7 | 13,4 | 0,7 | 12,6 |
| 4 | Сфера услуг | 2,8 | 53,6 | 3,1 | 55,3 |
| 5 | Другие сферы | 0,2 | 5,5 | 0,3 | 4,9 |
|  | Итого | 5,2 | 100 | 5,6 | 100 |

2.2.3. Культурно-бытовое обслуживание

Развитие культурно-бытового обслуживания населения направлено на:

- формирование основных планировочных и композиционных осей и центров путем внедрения объектов общественно-делового и социально-культурного назначения;

- формирование общественно-деловых и культурно-развлекательных центров с акцентом на объекты спорта и туризма;

- развитие туристско-рекреационной инфраструктуры поселения.

На первую очередь строительства планируется:

- Строительство двух детских дошкольных учреждений.

- Строительство филиала школы искусств.

- Строительство специализированного здания библиотеки.

- Строительство делового центра со встроенным многофункциональным центром.

Организация  пункта приема вторичного сырья.

Строительство магазина кулинарии с кафе и предприятия общественного питания быстрого обслуживания.

Строительство предприятия бытового обслуживания населения с прачечной и химчисткой.

Строительство общеобразовательной школы.

- Благоустройство рекреационных территорий, размещение спортивных сооружений и открытых плоскостных спортивных сооружений для отдыха и развития физической культуры жителей поселения.

- Строительство спортивного комплекса.

- Расширение детского стационара и поликлиники, а также строительство молочной кухни для детей до года.

- Строительство клуба с танцевальным залом в новом парке на берегах Цимлянского водохранилища.

- Реконструкция существующего  кинотеатра.

- Строительство банно-оздоровительного комплекса.

На расчетный срок генерального плана планируется:

- Строительство детского дошкольного учреждения.

- Организация пункта приема вторичного сырья.

- Строительство кафе.

- Строительство предприятия бытового обслуживания малой мощности.

- Строительство общеобразовательной школы в новом районе.

- Размещение спортивных площадок в новом планировочном районе.

- Строительство банно-оздоровительного комплекса.

- Строительство торгового комплекса.

2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование

- Развитие и упорядочивание сложившейся планировочной структуры Цимлянского городского поселения, направленное на выявление планировочной структуры города с выделением основных транспортных магистралей и улиц преимущественного пешеходного движения.

- Градостроительная реконструкция существующей застройки с внедрением новой жилой застройки малой и средней этажности и одновременным композиционно-пространственным формированием фасадов центральных улиц, а также фасада города со стороны Цимлянского водохранилища.

- Развитие общественного центра города в линейном направлении (по ул. Ленина) путем точечного включения общественных функций в существующую и вновь возводимую застройку.

- Программа переселения из аварийных и ветхих строений, а также строений, расположенных в зонах затопления, санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, шумовой зоне железной дороги, зоне планируемого развития административного центра города и других, с предоставлением участков или социального жилья.

- Малоэтажное строительство на неосвоенных территориях севернее закрытого городского кладбища в сложившейся структуре города с формированием общественного центра северного планировочного района, включающего предприятия торговли и банно-оздоровительный комплекс, а также строительство объектов  социально-культурного обслуживания населения этого района - детского дошкольного образовательного учреждения и общеобразовательной школы.

- Рекультивация свалок и заброшенных территорий в западной части города для последующего включения этих территорий в систему городских пространств.

- Развитие общественного центра города путем реконструкции территорий, примыкающих к существующему административно-деловому центру города, с включением большего числа общественных функций. Объединение общественного центра города с системой природных территорий, организация выхода к Цимлянскому водохранилищу, развитие рекреационной зоны за счет строительства крупного культурно-досугового комплекса.

- Развитие улично-дорожной сети города в соответствие с направлениями дальнейшего жилищного и производственного строительства. Организация транспортных развязок и автомобильного переезда  в двух уровнях через железнодорожное полотно путем реконструкции существующего тоннеля в северо-западной части города и транспортного кольца в створе улицы Ленина.

- Развитие северо-западной промышленной зоны города, с преимущественным развитием экологически чистых производств, в том числе предприятий, по переработке отходов (в виду необходимости рекультивации существующей свалки и обслуживания проектируемой).

- Интенсификация сельскохозяйственного использования территорий, расположенных к северу от города, направленная на формирование производства конкурентоспособного товара путем устройства плодово-ягодных садов и виноградников. Срок - по мере поступления инвестиций.

- Организация единой деловой зоны промышленных и сельско-хозяйственных предприятий, объединенной с санитарно-защитной зоной этих предприятий.

- Градостроительная реорганизация существующей южной промышленной зоны города.

- Развитие малой авиации на базе существующего аэропорта, строительство инфраструктуры обслуживания на территориях, прилегающих к аэропорту. Развитие планировочной оси, связывающей город с аэропортом, организация общественно-деловой зоны вдоль этой оси, реконструкция транспортной инфраструктуры, устройство  развязки на пересечении с ул. Красноармейская и Московская.

- Формирование системы озелененных территорий общего пользования,  путем реконструкции существующих парков, рекреационное освоение берегов Цимлянского водохранилища (устройство набережной) и других городских территорий со сложным рельефом, организация специализированных парков на территориях подлежащих рекультивации (свалки, кладбище), формирования пешеходных улиц и бульваров, объединение всех озелененных городских пространств в единую систему - «зеленый каркас» города.

- Комплексное освоение территорий западной части города, формирование нового жилого района города с включением в его структуру существующих периферийных жилых территорий, направленное на планировочное объединение города Цимлянск и станицы Красноярская.

- Развитие рекреационной зоны города путем организации зоны отдыха на берегах реки Кумшак.

- Развитие инфраструктуры аэропорта. Строительство логистического комплекса на территориях Красноярского сельского поселения.

- Формирование и озеленение санитарно-защитных зон

- Формирование и организация режимов зон охраны источников водоснабжения и открытых водоемов.

2.4. Рекреация и ландшафтная организация территории

- Формирование рекреационных зон города для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки Цимлянского городского поселения.

- Создание парково-мемориального комплекса с включением в его состав существующего кладбища (закрытое).

- Рекультивация закрытых свалок для последующей организации парков, скверов.

- Благоустройство неудобных городских территорий (берегов Цимлянского водохранилища) для организации городского парка, набережной, посадки виноградников и развития туристической инфраструктуры.

- Градостроительное регулирование и благоустройство зон садово-дачной застройки, направленное на сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

- Организация зоны отдыха на берегах реки Кумшак.

2.5. Инженерно-транспортная инфраструктура

2.5.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Проектом прогнозируется, что на I очередь строительства 75% жителей будет проживать в жилом фонде оборудованным централизованным водоснабжением, ваннами и проточными водонагревателями, а на расчетный срок – 100%.

Планируется полная модернизация существующей системы водоснабжения города. Реализация проекта «Водозаборные и водоочистные сооружения с магистральными подводящими и разводящими водопроводами для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Цимлянска» позволит обеспечить хозяйственно-питьевое водоснабжение не только г. Цимлянска, но и ст. Красноярская, х. Крутой и п. Саркел. Система водозаборных и водоочистных сооружений проектируется на максимальную перспективную производительность 20000 м3/сут., и как видно, будет иметь значительный запас по производительности для обеспечения города питьевой водой.

В составе системы водоснабжения проектируются следующие сооружения:

Водозаборные сооружения, осуществляющие водозабор из поверхностного источника.

Насосные станции первого, второго и третьего подъемов (НС-1, НС-2 и НС-3), создающие требуемые давления в трубопроводах для подачи заданных расходов воды на заданную высоту.

Сооружения для очистки и обработки воды, осуществляющие доведение речной воды до соответствия требованиям ГОСТ.

Магистральные водоводы, транспортирующие воду от НС-1 к НС-2 и от НС-2 к НС-3.

Запасные емкости - резервуары чистой воды, создающиеся для хранения и аккумулирования очищенной воды.

Вокруг водозабора необходимо выполнить обустройство первого пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения, которая составляет не менее 100м в каждую сторону от водозабора. Проектом зон санитарной охраны необходимо определить границы второго и третьего поясов в целях выполнения в них мероприятий, предусмотренных указанными выше санитарными нормами. При проектировании магистральных водоводов и площадок водопроводных сооружений так же необходимо предусматривать нормативные полосы и зоны санитарной охраны.

В проекте предусмотрено три площадки строительства:

1-я площадка расположена на отметке 13,35 м БТС. На этой площадке расположен береговой колодец, совмещенный с НС-1;

2-я площадка – площадка очистных сооружений водопровода расположена на отметках 66,8м-68,10м БТС. На этой площадке размещены НС-2, очистная станция, три резервуара чистой воды (подземные) объемом по 2000 м3 каждый и другие здания и сооружения, обеспечивающие эксплуатацию системы водоснабжения. Проектом предусматривается следующая технология водоочистки:

обработка речной воды на барабанных микрофильтрах для отделения планктона, грубодисперсной взвеси и плавающих примесей;

аэрация;

первичное обеззараживание воды гипохлоритом натрия (дозой 5 мг/л);

обработка воды коагулянтами, перманганатом калия (при наличии в очищаемой воде фенолов и железа), порошкообразным активированным углем;

контактная коагуляция полиоксихлоридом алюминия примесей воды в толще фильтрующей загрузки для глубокого удаления взвешенных веществ, нефтепродуктов и окисленных форм марганца, а также для обесцвечивания воды;

вторичное обеззараживание гипохлоритом натрия (дозой 2-3 мг).

Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами НС-2 подается потребителям южной и средней частей г. Цимлянска, а также на 3-ю площадку в накопительные резервуары. Перед подачей потребителям обеззараживается ультрафиолетовыми лучами.

3-я площадка расположена на отметках 103,55 м - 105,77 м. На ней расположены НС-3, два резервуара чистой воды объемом по 1000 м3. Камеры переключения трубопроводов предусматривают подачу воды в другие населенные пункты Цимлянского района.

От НС-1 до НС-2 прокладывается подземный магистральный водовод из полиэтиленовых труб ПЭ-80 внешним диаметром 450 мм в две нитки длиной 3,7 км. От НС-2 до НС-3 прокладывается подземный магистральный водовод диаметром 450мм в одну нитку по улицам г. Цимлянска.

В проекте применены современные технологии, материалы и оборудование. Все магистральные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб, насосные станции оборудуются насосами с частотно-регулируемым приводом, на станции водоочистки используется электролизная установка, современные фильтры и дополнительное ультрафиолетовое обеззараживание воды перед подачей в разводящую сеть.

Кроме выполнения работ по строительству новых головных сооружений водопровода и магистральных сетей, проектом генерального плана предлагается осуществить комплекс работ по реконструкции и капитальному ремонту уличных разводящих сетей водопровода. Для этих целей предлагается, с помощью специализированной организации, на основании генерального плана разработать схему развития водопроводной сети города. После утверждения схемы, ОАО «Водоканал» совместно с администрациями поселения и района рекомендуется разработать инвестиционную программу ремонта, реконструкции и развития существующей водопроводной сети с учетом перспектив нового жилищного, общественного и производственно-коммунального строительства на территории города.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется использовать полиэтиленовые трубы, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

На I очередь реализации проекта генерального плана планируется развитие индивидуальной жилой застройки в кварталах, расположенных в восточной и северной частях города (район ул. Чапаева), многоквартирной малоэтажной (район ул.Советская, пер. Дальний) и среднеэтажной (между ул. Ленина и Московская) застройки, а так же ряда объектов общественного и коммунального назначения в различных частях города. Для обеспечения водоснабжения указанных территорий и объектов нового строительства необходимо осуществить строительство новых или реконструкцию существующих уличных сетей водопровода. Для этих целей, в составе инженерных разделов проектов планировки территорий, выполняемых в развитие генерального плана, разрабатываются схемы водоснабжения на основании планируемых объемов водопотребления и технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающей организации.

На расчетный срок реализации генерального плана планируется размещение новых кварталов жилой, общественной и производственно-коммунальной застройки различных типов в западной части города. Схемы водоснабжения территорий расчетного срока реализации генерального плана так же определяются в составе проектов планировки территории.

Канализация

Планируемое расчетное водоотведение в поселении составит:

на I очередь – 4263 м3/сут;

на расчетный срок – 5227 м3/сут.

В первоочередные мероприятия по реализации генерального плана необходимо включить работы по завершению реконструкции ОСК в целях доведения технологии очистки и их производительности (4000 м3/сут.) до предусмотренной ранее выполненным проектом. При этом, с точки зрения разработчиков проекта генерального плана, на расчетный срок целесообразно предусмотреть возможность увеличения производительности ОСК до 6500 м3/сут. с учетом приема стоков от ст. Красноярская. Для наращивания производительности ОСК проектом генерального плана рекомендуется применение компактных блочных очистных станций, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных зданиях, что позволяет значительно уменьшать площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны.

Для канализования существующей и планируемой застройки, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия, которые подлежат уточнению на стадии выполнения проектов планировки территорий:

строительство сборного канализационного коллектора от района существующей многоквартирной застройки по ул. Пушкина до ОСК. Коллектор позволить канализовать существующую индивидуальную жилую застройку, расположенную в центральной части города и в перспективе даст возможность канализования, планируемой проектом генерального плана, многоквартирной среднеэтажной застройки.

строительство сборного коллектора по ул. Некрасова - Московской, что даст возможность канализовать существующую индивидуальную застройку, а так же существующие и планируемые к размещению объекты общественного назначения в северо-западной части города;

строительство самотечных и напорных коллекторов с размещением канализационных насосных станций в западной части города для канализования существующих и проектируемых кварталов жилой застройки, а так же объектов общественного и промышленно-коммунального назначения в районе железнодорожной станции «Цимлянская»;

строительство новых и реконструкция существующих канализационных сетей для перспективных объектов жилищного и общественного назначения, планируемых к размещению в северной и восточной частях города;

устройство сливной станции в районе существующих ОСК для опорожнения ассенизационных машин, осуществляющих вывоз ЖБО от неканализованных объектов.

Необходимо выполнить значительный объем работ по ремонту и реконструкции имеющих значительный износ существующих канализационных сетей и насосных станций, в целях обеспечения надежности работы системы канализации города.

Электроснабжение

Для предварительного определения электрических нагрузок на шинах 10кВ центров питания на расчетные периоды реализации генерального плана использованы укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки (табл. 2.4.3н. РД 43.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.). Удельная расчетная нагрузка учитывает нагрузки  жилых домов, общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, наружного освещения, систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения. Результаты расчетов представлены в таблице:

| № п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) | Удельная расчетная нагрузка кВт/чел | Планируемая электрическая нагрузка (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | г. Цимлянск | 15434 | 17484 | 0,41 | 6328 | 7168 |
| Всего с К=1,3 для промышленных потребителей | 8226 | 9319 |

Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет присоединения к ПС «Цимлянская», которая имеет значительных резерв свободной мощности. Для электроснабжения планируемой к размещению жилой, общественной и промышленно-коммунальной застройки необходимо будет осуществить прокладку линий 10кВ от ПС «Цимлянская» до застраиваемых территорий с размещением в центрах нагрузок трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Существующая схема организации электроснабжения потребителей на территории Цимлянского городского поселения не изменяется. В проекте генерального плана предлагаются предварительные решения по электроснабжению территорий нового жилищного и общественного строительства. В составе проектов планировки территории, на основании технических условий (рекомендаций) ПО «ВЭС» филиала ОАО «МРСК» - «Ростовэнерго» и ЦУЭС филиала ОАО «Донэнерго» - ВМЭС, необходимо разработать принципиальные схемы электроснабжения планируемых для развития территорий с размещением в центрах нагрузок трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в соответствии с уточненными электрическими нагрузками. В районах многоквартирной среднеэтажной жилой застройки подстанции рекомендуется проектировать в закрытом исполнении с кабельными линиями 0,4 кВ к ВРУ размещаемых объектов.

Воздушные распределительные линии 10 и 0,4 кВ, а так же линии уличного освещения в районах индивидуальной застройки рекомендуется выполнять с использованием самонесущих изолированных проводов. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Тепло- и газоснабжение

Проектом генерального плана не планируется изменения существующей схемы теплоснабжения города.

Проектом генерального плана предлагается планируемые к строительству объекты общественного назначения и многоквартирные среднеэтажные жилые дома присоединять к системе централизованного теплоснабжения, в случае их размещения в зоне действия теплового источника. В основном это относится к объектам, планируемым к размещению в южной и восточной частях города. Для планируемой многоквартирной среднеэтажной застройки по ул. Пушкина предлагается выполнить реконструкцию котельной №5 с увеличением производительности. Угольную котельную №9 по пер. Школьный, 4в предлагается перевести на газовое топливо. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение блочно-модульных автоматизированных котельных в шкафном исполнении.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых теплогенераторов и проточных водонагревателей. Для малоэтажных многоквартирных жилых домов выбор системы теплоснабжения предлагается осуществить на стадии разработки проектов планировки территорий с учетом компоновки кварталов застройки и расчетных тепловых нагрузок. В качестве вариантов предлагается теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытой камерой сгорания или от блочно-модульных шкафных котельных на группы домов. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Учитывая, что проектом прогнозируется значительное увеличение площади жилого фонда за счет нового строительства в целях доведения показателя жилищной обеспеченности до 30 м2 на одного жителя, а так же размещение новых объектов общественного назначения, в настоящем разделе определена ориентировочная потребность в тепловой энергии для нужд отопления и вентиляции планируемой к размещению жилой и общественной застройки. На I очередь она составит порядка 2,4 Гкал/час, а на расчетный срок 28,3 Гкал/час.

С учетом планируемого роста населения, увеличение годового расхода природного газа для бытовых нужд ориентировочно составит:

на I очередь – 597 х 300 = 179,1 тыс. м3/год;

на расчетный срок – 2647 х 300 = 794,1тыс. м3/год.

Перспективный прирост годового потребления природного газа для нужд отопления и вентиляции планируемых к размещению жилых и общественных зданий ориентировочно составит порядка 680 тыс.м3/год на I очередь и 8000 тыс.м3/год на расчетный срок.

Газификацию планируемых к размещению объектов проектом генерального плана предлагается осуществить от системы существующих распределительных газопроводов высокого давления с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок дополнительных газорегуляторных пунктов согласно технических условий (рекомендаций) газораспределительной организации и гидравлических расчетов. Размещение газорегуляторных пунктов и трасс наружных распределительных газопроводов определяется при разработке проектов планировки территорий на основании корректировки расчетной схемы газоснабжения города.

Связь

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по системам связи в поселении:

Телефонизация

в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на подключение.

для повышения скорости обмена информацией и качества связи предлагается произвести замену медных кабелей связи на оптоволоконные с подключением к магистральной оптоволоконной сети;

в перспективе рекомендуется перейти на установку мультисервисных платформ, с возможностью предоставления пакетов услуг связи, доступа в Интернет, кабельного телевидения и радиовещания;

осуществлять развитие сетей мобильной связи и переход к технологиям 3G.

Телевидение и радиовещание

переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКА и FM.

Почтовая связь

расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи. Оборудование ОПС пунктами коллективного доступа в Internet для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

2.5.2. Внешний транспорт

Воздушный транспорт

- Реконструкция аэропорта г. Цимлянска в рамках разрабатываемой программы развитие малой авиации.

Железнодорожный транспорт

- Восстановление однопутного участка пути Морозовск – Волгодонск, в том числе на территории г.Цимлянска, в целях оптимизации направления вагонопотоков.

- Комплексная реконструкция железнодорожной промышленно-складской зоны с выделением озелененных пешеходных коридоров.

- Реконструкция существующего вокзала, устройство пешеходного перехода через железнодорожные пути.

- Развитие транспортно-логистического комплекса на базе существующей железнодорожной промышленно-складской зоны.

Автомобильный транспорт

- Расширение автодороги Морозовск–Цимлянск–Волгодонск–Зимовники до 4-х полос движения.

- Строительство внутригородских автомобильных дорог, обеспечивающих удобный выход на автодороги регионального значения.

- Строительство транспортных развязок на пересечениях городских автодорог и автодорог регионального значения.

- Реконструкция существующего автовокзала на въезде в город, с учетом внедрения современных форм обслуживания. Развитие междугородных и межпоселковых автобусных маршрутов.

- Увеличение численности подвижного состава и качества его технического обслуживания.

Водный транспорт

- Строительство причалов и яхт-клуба, обеспечивающего туристско-рекреационные связи города и рекреационных зон на Цимлянском водохранилище.

2.5.3. Транспорт населенных пунктов

Улично-дорожная сеть

- Развитие улично-дорожной сети. Реконструкция и расширение дорожного полотна магистральных улиц.

- Рациональная организация системы транспортного обслуживания населения. Увеличение численности подвижного состава и качества его технического обслуживания. Модернизация сети остановок общественного транспорта с обеспечением пешеходной доступности.

- Планируемый уровень автомобилизации на первую очередь и расчетный срок для расчетов рекомендуется принять в соответствие с областными нормативами (350-400 машин на 1000 жителей).

Автохозяйство

- Устройство автобусных парков, станций технического обслуживания, реконструкция АЗС, строительство гаражей индивидуального автотранспорта для хранения, ремонта и обслуживания автомобильного парка, а также бесперебойной работы общественного транспорта.

2.6. Охрана окружающей среды, мероприятия по защите окружающей среды

- Организация системы зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) путем реконструкции существующих парков, формирования прибрежной зеленой зоны на берегах Цимлянского водохранилища, включающей существующие и вновь формируемые парковые зоны, объединенные набережной и пляжами, организации специализированных парков на территориях подлежащих рекультивации (свалки, кладбище), формирования пешеходных улиц и бульваров. Объединение всех озелененных городских пространств в единую систему - «зеленый каркас» города.

- Озеленение территорий промышленных предприятий с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

- Комплексная реконструкция Железнодорожной промышленно-складской зоны путем преобразования планировочной структуры зоны и создания аэрационных зеленых коридоров и буферной зоны на границе с проектируемым и частично существующим жилым районом «Железнодорожный».

- Комплексная реконструкция и обновление промышленной застройки Южной промышленно-складской зоны путем создания современных производств с четкой специализацией.

- Рекультивация закрытого полигона твердых бытовых отходов с последующей организацией парка.

2.7. Основные положения (требования и рекомендации) ИТМ ГО ЧС

- Предусмотреть размещение объектов капитального строительства с учетом санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного и железнодорожного транспорта. Размещение объектов капитального строительства, на проектируемой территории, в СЗЗ предусматривается в соответствии с перечнем объектов, определенных СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03;

- Вновь строящиеся объекты размещать по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных ном, санитарно-защитных и охранных зон;

- Размещение всех зданий и сооружений следует предусматривать с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм;

- Подъезды к зданиям и сооружениям планировать с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории;

- Размещение проектируемых зданий предусмотреть с учетом зон возможного распространения завалов на прилегающие улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации СЧ и беспрепятственной эвакуации людей;

- Участки зеленых насаждений и незастраиваемые площади увязать с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации людей при разрушении зданий и сооружений в случае воздействия современных средств поражения;

- Для защиты населения на проектируемой территории целесообразно предусмотреть подключение к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС;

- При строительстве новых жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта предусмотреть устройство подвальных помещений, используемых для укрытия населения, в особый период;

- В соответствии с п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки белья, а так же посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, станции технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, следует предусматривать для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а так же при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в пределах городской черты | га | 2360 | 2360 |
|  | в том числе | % | 100 | 100 |
| 1 | Жилая зона | га | 294,3 | 499,0 |
|  | в том числе | % | 12,5 | 21,1 |
| 1.1 | зона индивидуальной жилой застройки | га | 281,0 | 401 |
|  |  | % | 11,9 | 17,0 |
| 1.2 | зона застройки малой этажности | га | 8,7 | 52,0 |
|  |  | % | 0,4 | 2,2 |
| 1.3 | зона застройки средней этажности | га | 4,6 | 33,0 |
|  |  | % | 1,9 | 1,4 |
| 2 | Общественно-деловая застройка | га | 144,0 | 103,0 |
|  |  | % | 6,1 | 4,4 |
| 3 | Производственная зона | га | 163,0 | 266,0 |
|  |  | % | 6,9 | 11,3 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 323,0 | 363,0 |
|  | в том числе | % | 13,7 | 15,4 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды | га | 263,0 | 303,0 |
|  |  | % | 11,1 | 12,8 |
| 5 | Рекреационные зоны | га | 90,6 | 537,0 |
|  | в том числе | % | 3,8 | 22,8 |
| 5.1 | Озелененные территории общего пользования | га | 11,0 | 158 |
|  |  | % | 0,5 | 6,7 |
| 5.1.1. | Обеспеченность озелененными территориями общего пользования | м2/чел. | 7,6 | 90,3 |
| 5.2 | зона туристических и спортивных объектов | га | 5,3 | 16,0 |
|  |  | % | 0,2 | 0,7 |
| 6 | Зона специального назначения | га | - | 4,0 |
|  |  | % | - | 0,2 |
| 7 | Иные зоны | га | 712,1 | 184,0 |
|  |  | % | 30,2 | 7,8 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Общая численность постоянного населения | тыс. чел. | 14,8 | 17,5 |
| 2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.1 | Население младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 2,3 | 3,1 |
|  |  | % | 15,4 | 17,6 |
| 2.2 | Население в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 8,6 | 9,2 |
|  |  | % | 58,1 | 52,5 |
| 2.3 | Население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 3,9 | 5,2 |
|  |  | % | 26,5 | 29,9 |
| III | ЖИЛОЙ ФОНД |
| 1 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | 22,2 | 30,0 |
| 2 | Плотность населения | чел/га | 50 | 35 |
| 3 | Плотность жилого фонда | м2/га | 815 | 1051 |
| 4 | Общий объем жилого фонда | тыс. м2 | 339,5 | 524,5 |
| 5 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 10,5 | 184,3 |
| 6 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | 9,8 |
| 7 | Существующий сохраняемый фонд | тыс. м2 | 350,0 | 524,5 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 584 | 884 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 1175 | 1875 |
|  | Внешкольные учреждения | мест | 1920 | 2220 |
|  | Вечерняя школа | мест | 230 | 230 |
|  | Школа-интернат | мест | 440 | 440 |
|  | Цимлянский филиал ГОУ НПО ПУ-69 РО | мест | 400 | 400 |
|  | Поликлиники | посещений в смену | 276 | 370 |
|  | Больницы | коек | 455 | 475 |
|  | Детский стационар | коек | 25 | 45 |
|  | Аптеки | тыс. м2 | 447,0 | 874,0 |
|  | Станции скорой помощи | автомобилей | 4 | 4 |
|  | Молочные кухни | порций в сутки | - | 2000 |
|  | Туристские базы | мест | 536 | 536 |
|  | Клубные учреждения | мест | 450 | 1400 |
|  | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 89,4 | 89,4 |
|  | Кинозалы | мест | - | 450 |
|  | Танцевальные залы | мест | - | 105 |
|  | Музеи | объектов | 1 | 1 |
|  | Спортзалы общего пользования | м2 площади пола зала | 1056 | 2256 |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 5,3 | 12,2 |
|  | Плавательные бассейны | м2 плоскости зеркала воды | 312,5 | 462,5 |
|  | Предприятия розничной торговли | тыс. м2 торговой площади | 6269 | 11269 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 507 | 702 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | - | 160 |
|  | Прачечные самообслуживания | кг в смену | - | 2175 |
|  | Химчистки | кг в смену | - | 70 |
|  | Банно-оздоровительные комплексы | мест | 12 | 87 |
|  | Пожарное депо | пож.автомобилей | 3 | 5 |
|  | Гостиницы | мест | 240 | 240 |
|  | Пункт приема втор. сырья | объект | - | 3 |
|  | Общественный туалет | прибор | 14 | 18 |
|  | Отделение связи | объект | 3 | 3 |
|  | Отделение, филиал банка | объект | 4 | 5 |
|  | Деловой центр со встроенным многофункциональным центром | объект | - | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 30 | 18,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | Общегородского значения | км | 11 | 6,2 |
| 1.2 | Районного значения | км | 19 | 12 |
| 2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) в пределах населенных пунктов | км | - | 7,2 |
| 3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 173 | 225 |
| 4 | Плотность сети линий муниципального пассажирского транспорта | км/км2 | - | 3,2 |
| 5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | ед. | - | 2 |
| 6 | Обеспеченность населения индивидуальными автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 285 | 400 |
| 7 | Количество развязок в одном уровне | ед. | 1 | 5 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление, всего | тыс. м3/сут. | 2,3 | 5,2 |
| 1.1.1 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 154 | 300 |
| 2. | Канализация |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/ сут. | 1,3 | 5,2 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии, всего, | млн.кВт·ч/год | 19,7 | 25,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -“- | 7,1 | 8,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -“- | 12,6 | 17,5 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, | кВт·ч | 850 | 1000 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Потребление тепла - всего | тыс. Гкал/год | 36,5 | 46,1 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 95 | 100 |
| 5.2 | Потребление газа - всего, | млн. м3/год | 23,0 | 32,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - население, коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 18,3 | 27,1 |
| 6. | Связь |  |  |  |
| 1.11.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | всего номеров | 4937 | 6120 |